Помосты «Б-6», «Б-6,1», «Б-12»

- Устройство и принцип работы

Помост (см. Приложение) представляет собой пространственную сборно-разборную металлоконструкцию из плоских вертикальных несущих рам с лестницами (1,2), имеющими 5 ступеней. Параллельные рамы соединяются между собой стяжкой диагональной (4), которая крепится на штырях рам. Помост оборудован настилом (7) (настилами). Рамы устанавливаются на металлические башмаки (5). Рамы помостов   «Б-6» и «Б-6.1» по верхним замкам с одной стороны дополнительно соединяются связями ограждения (6). Помост «Б-6.1» комплектуется опорами (3), которые соединяются с рамами посредством хомутов.

- Указания по эксплуатации

1. Помост сборно-разборный допускается в эксплуатацию только после окончания его монтажа, но не ранее сдачи по акту лицу, назначенному для приемки главным инженером.

2. Плановые и периодические осмотры помоста следует производить не реже одного раза в месяц.

3. Указание мер безопасности

1.Настилы помоста должны иметь ровную поверхность.

2.Помост устанавливать на твердую поверхность, обеспечивая горизонтальность настила.

3.Необходимо выполнять требования СНиП Ш-4-80 «Техника безопасности в строительстве».

4.Помост должен быть надежно заанкерен. Анкеровка помоста (крепление) производится к любой поверхности, исключающей его перемещение при приложении к нему горизонтальной силы не менее 50 кг.

5.Осмотр крепления опор производится ежедневно перед началом работы.

4. Транспортирование и хранение

1.Транспортирование помоста может производиться транспортом любого вида в соответствии с действующими для данного вида транспорта правилами перевозки грузов, и обеспечивающим сохранность элементов помоста от повреждений.

2.Не допускается сбрасывать изделие при разгрузке, транспортирование волоком и другие действия, могущие причинить повреждения элементам конструкции.

3.Элементы помоста должны храниться в закрытых помещениях или под навесом на подкладках, исключающих соприкосновение с грунтом.

4. Помост транспортируют и хранят по группе условий хранения ОЖ 4, в части воздействия климатических факторов внешней среды.

5. Гарантии изготовителя

1.Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие помостов требованиям настоящих технических условий при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

2.Срок гарантии устанавливается 12 месяцев со дня поступления потребителю. В течение гарантированного срока предприятие-изготовитель безвозмездно ремонтирует или заменяет новыми все элементы помостов, пришедшие в негодность по его вине. Замена должна производиться в течение месяца со дня получения уведомления.

6. Комплектность

| Наименование | «Б-12» | «Б-6» | «Б-6,1» |
| --- | --- | --- | --- |
| Рама 2х1 м | 2 | - | - |
| Рама 2х0,55 м | - | 2 | 1 |
| Рама 2х0,55 м, со стойками | - | - | 1 |
| Стяжка диагональная (2392 мм) | 1 | 1 | 1 |
| Связь ограждения (2050 мм) | - | 1 | 1 |
| Настил (480х2020 мм) | 2 | 1 | 1 |
| Башмак | 4 | 4 | 2 |

Чертежи

- Помост «Б-12»

- Помост «Б-6»

- Помост «Б-6,1»

1. Рама 1,03 х 2,045 м;

2. рама 0,55 х 2,045 м;

3. опора 2,0 м;

4. стяжка диагональная 2,392 м;

5. башмак;

6. ограждение 2,05 м;

7. настил 0,48 х 2,02 м.